PUOLUSTUSVOIMAT	KAMERAJÄRJESTELMÄN OHJE

Ilmasotakoulu

Tikkakoski	.6.2022

# Yleistä

Kamerajärjestelmän tarkoituksena on tuottaa laukauskohtainen tieto osumasta ampujan omalle älylaitteelle. Jokaista maalitaulua kohden on oma IP -kamera, järjestelmän kokonaismäärän ollessa 40 kameraa.

Langaton verkko muodostuu 9:stä tukiasemasta. Käytä aina ampumapaikkaasi lähinnä olevaa tukiasemaa. Lähimmän tukiaseman nimen näet periaatekuvasta.

Käyttääksesi järjestelmää tulee älylaitteellesi ladata Reolink -sovellus. Sovellus on saatavilla Google Play -kaupasta sekä App Storesta.

YHDISTÄMINEN TUKIASEMAAN (Kun yhdistät älylaitteesi tukiasemaverkkoon, dataliikenne internettiin katkeaa):

- Aktivoi älylaitteesi WIFI

- Valitse oikea tukiasema alla olevan taulukon mukaisesti. (Älä käytä automaattista yhdistämistä koska tämä haittaa oikean tukiaseman valintaa ampumapaikkasi vaihtuessa)

- Liity tukiasemaan syöttämällä salasana: cam_cam2022

| Ampumapaikka | Kamera | Tukiasema 50m valli | Tukiasema 100m ja 150m valli | Tukiasema 300m valli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | CAM1-10 | CAM1-10_50M | CAM1-10_100-150M | CAM1-10_300M |
| 11-20 | CAM11-20 | CAM11-20_50M | CAM11-20_100-150M | x |
| 21-30 | CAM21-30 | CAM21-30_50M | CAM21-30_100-150M | x |
| 31-40 | CAM31-40 | CAM31-40_50M | CAM31-40_100-150M | x |

# YHDISTÄMINEN Kameraan (Älylaitteesi tulee olla yhdistettynä tukiasemaan ennen kameraan yhdistämistä):

- Avaa Reolink -sovellus (Sovellus hakee saatavilla olevat kamerat automaattisesti, odota hetki…)

- Valitse oman paikkasi kamera yllä olevan taulukon mukaisesti

- Kirjaudu kameraan (Jos käyttäjän eli User -kohdalla lukee valmiina admin, poista tämä ennen kirjautumista):

- User: cam

- Password: cam2022

# LOPUKSI

Valitse lähetettävän videokuvan tasoksi HIGH parhaan kuvalaadun saamiseksi. Voit tarvittaessa nauhoittaa kameran kuvaa tai ottaa näkymästä kuvakaappauksia.